## Slide 1
1.假定一个ISP拥有形为101.101.100.0/23的地址块，要分配给四个单位使用，A单位需要115个IP地址，B单位需要238个地址，C单位需要50个IP地址，D单位需要29个IP地址。请提供满足四个单位需要的地址块划分（形式为a.b.c.d/x）。
2.128.11.3.31是哪类地址，其网络标识和主机标识分别是什么？
3.下表是某台路由器中的路由表，现该路由收到了5个数据报，其目标IP地址分别如下，请给出
每个数据报的下一跳。
1）C4.5E.13.87
2）C4.5E.22.09
3）C3.41.80.02
4）5E.43.91.12
5）C4.6D.31.2E
网络/掩码长度 | 下一跳
C4.50.0.0/12 | A
C4.50.0.0/12 | B
C4.60.0.0/12 | C
C4.68.0.0/14 | D
80.0.0.0/1 | E
40.0.0.0/2 | F
0.0.0.0/2 | G